## Slide 1: Cycle 1 Découverte de Solidworks
CI 8 – Etude de la conception des systèmes mécaniques

## Slide 2: Découverte de Solidworks

## Slide 3
Pour lancer SolidWorks, cliquer sur l'icône sur le bureau
Ecran d'acceuil
  Cliquer sur l'icône nouveau
    Nouvelle pièce permet de créer un nouveua produit
    Assemblage permet d'assembler des produits ou des assemblages
    Mise en plan permet de réaliser des plans 2D à partir de produits ou d'assemblages
Démarrage de Solidworks
Ouvrir une nouvelle pièce
Penser à sauvegarder très régulièrment
  Dans le dossier Documents, créer un Dossier SII puis à l'intérieur un dossier TP_SW

## Slide 4
Démarrage de Solidworks
L'interface
Evaluer permet par exemple de réaliser des mesures
L'onglet esquisse permet de réaliser des esquisses planes, afin de leur donner, ultérieurement une forme 3D
L'onglet fonctions permet de réaliser des formes 3D
L'arbre de conception permet de faire la synthèse de toutes les opérations qui ont été réalisées. Attention, l'arbre de conception est un historique temporel. Les opérations sont à déplacer avec précautions.

## Slide 5
Zoom
  Utilisation de la molette de la souris
Rotation de la pièce
  Clic sur le bouton du milieu de la souris + déplacement de la souris
Déplacement de la pièce
  Ctrl + Clic du milieu + déplacement de la souris
Démarrage de Solidworks
Utilisation de la souris – Options de visualisation

## Slide 6: Exercice 1 – Création d'une forme élementaire sur Solidworks

## Slide 7
Il n'existe pas de méthode pour construire un produit avec SolidWorks
  On verra dans la diapo suivante qu'il existe plusieurs méthodes pour arriver, par exemple à réaliser un cylindre.
Le principe de base d'un modeleur 3d tel solidworks est de créer une forme en 2D (esquisse) et de lui donner du volume dans la 3ième dimension (extrusion, révolution…).
Afin d'avoir une conception robuste il est indispensable que les esquisses soit totalement contraintes.
Préambule

## Slide 8
Dans l'onglet Esquisse, cliquer sur le bouton esquisse et choisir le plan de face
Réaliser un cercle
A l'aide de l'onglet cotation intelligente donner un diamètre de 30 mm
Si on clique sur le cercle pour le déplacer… il bouge… Cet effet est non souhaitable en conception 3D. Il faut contraindre la position du cercle par rapport au repère rouge.
Pour cela il faut ajouter des relations
Réalisation d'un cylindre à partir d'un cercle

## Slide 9
Pour fixer la position du centre du cercle
  Ajouter des relations
  Sélectioner le centre du cercle et l'origine du repère rouge
  Cliquer sur la relation coïncidente
  Dans la barre des tâches, "totalement contrainte" s'affiche
  L'esquisse apparaît alors en noir
Réalisation d'un cylindre à partir d'un cercle
Ajout de relations

## Slide 10
Aller dans l'onglet Fonctions
Base / Bossage extrudé
Sélectionner la longueur 40mm par exemple
Réalisation d'un cylindre à partir d'un cercle
Extrusion

## Slide 11
Ouvir une nouvelle pièce
Et commencer une esquisse dans le plan de face
Réaliser le rectangle ci-contre
Positionner le rectangle par rapport au repère rouge
Une fois l'esquisse totalement contrainte, dans le menu Fonctions, sélectionner Bossage/Base avec révolution
Sélectionner l'arête dans l'alignement du repère
Réalisation d'un cylindre a partir d'un rectangle
Révolution

## Slide 12
Comme vous venez de vous en apercevoir, plusieurs méthodes permettent de parvenir à la même forme.
Avant de commencer à concevoir une pièce à partir d'un produit existant, il est donc nécessaire de réfléchir a prioiri à la méthode de conception !
Bilan

## Slide 13: Exercice 2 – Utilité d'utiliser des relations

## Slide 14
Sortir des fonctions de l'esquisse
Sortir d'un menu d'option
Editer une esquisse réalisée précédemment : clic droit sur l'esquisse
Sélectionner le plan de face, de dessus ou de droite : aller dans l'arbre de conception
Remarques préliminaire diverses

## Slide 15
L'objectif est ici de montrer l'intérêt d'avoir des esquisses totalement contraintes.
Pour cela on va chercher à réaliser une gorge sur un cylindre.
En partant d'un cylindre déjà réalisé, trouver une méthode permettant de réaliser la gorge
  Pour cela, SW offre la possibilité, par exemple, d'enlever de la matière par révolution
  C'est à vous de choisir les dimensions
  Si l'axe de révolution est identique à l'axe de révolution du cyilindre, sélectionner la surface latérale du cylindre.
Utilisation des relations

## Slide 16
Modifier la taille du cylindre et observer le résultat.
Il est indispensable que la gorge soit présente pour tout cylindre de diamètre supérieur à 20 mm.
Que se passe-t-il si le diamètre du cylindre est très petit ?
S'il y a une erreur, c'est que les relations ont été utilisées à mauvais escient. Dans ce cas, corriger votre erreur ou demander au professeur.
Utilisation des relations

## Slide 17: Pilote hydraulique de bateau – Barillet

## Slide 18
Objectifs
  Re concevoir avec Solidworks le barillet de la pompe hydraulique
  Réaliser la mise en plan 2D
  Vérifier la robustesse du modèle en modifiant le nombre d'orifices et le diamètre extérieur du barillet.
Réalisation du barillet

## Slide 19
Par la méthode de votre choix, réaliser un cylindre de diamètre 28 mm et de longueur 38 mm.
Par la méthode de votre choix, réaliser le perçage central d'un diamètre 4 mm.
  On pourra par exemple passer par un enlèvement de matière extrudée.
Réalisation du barillet

## Slide 20
Les trous lamés ont les dimensions suivantes :
  Diamètre du lamage : 8 mm ;
  Diamètre du trou : 6,57 mm ;
  Profondeur lamage : 1 mm ;
  Profondeur trou : 24 mm.
Le centre du cercle est positionné sur un cercle de 9,21mm de rayon.
En utilisant l’assistant pour le perçage, réaliser un trou lamé. Dans l’onglet type, renseigner les caractéristiques du trou. Dans l’onglet positions, préciser la position du trou lamé.
L'onglet position met à votre disposition la "cotation intelligent" ainsi que l'ajout de relation.
Réalisation des trous lamés
Dans le type de perçage choisir la norme ISO

## Slide 21
La répétition circulaire permet de répéter plusieurs fois une même opération.
Le résultat doit être le suivant
Réalisation des trous lamés
Répétition circulaire

## Slide 22
Réaliser un chanfrein à 45° à l'aide de la fonction idoine
Réalisation du chanfrein

## Slide 23
Utiliser les indications suivantes pour réaliser la partie arrière du barillet
Réalisation de la partie arrière du barillet

## Slide 24
La difficulté pour réaliser un des trous d’échappement et que les plans constituants le repère de base ne permettent pas de réaliser les trous.
Il va donc falloir créer un plan parallèle à un plan de base et tangent au cylindre. Il faut aussi prévoir à ce que les échappements soient situés en vis-à-vis des pistons.
Réalisation des trous d'échappement

## Slide 25
Une fois le plan créé, on va pouvoir réaliser un perçage aux dimensions suivantes :
  diamètre 4mm
  L’axe du trou est situé à 17 mm du bas du barillet.
A l’aide de l’outil de répétition, réaliser les autres perçages.
On peut alors obtenir la pièce finale.
Réalisation des trous d'échappement

## Slide 26: Mise en plan

## Slide 27
On va maintenant réaliser une mise en plan du barillet. Il est possible de la réaliser à partir du produit. Pour cela :
  Cliquer sur fichier
  Créer une mise en plan à partir de la pièce
  Choisir un format A4 ISO.
Premières vues
  Dans un premier temps, les vues sont sélectionnables sur le panneau de droite.
  Après avoir affiché 2 vue du produit, vérifier que la norme européenne est bien appliquée.
  En cliquant sur une vue, il est possible de modifier le style et d’afficher les arêtes cachées.
Mise en plan

## Slide 28
Pour réaliser une vue en coupe, on utilise le menu suivant
Réaliser alors une coupe de la pièce, afin d’obtenir, par exemple, les vues suivantes :
Vue en coupe

## Slide 29
Pour réaliser une vue en coupe, on utilise le menu suivant
Réaliser alors une coupe de la pièce, afin d’obtenir, par exemple, les vues suivantes :
Vue en coupe

## Slide 30
Autres vues
  Utilisez les icônes vue de détail et coupe locale et observer le résultat.
Modification du cartouche
  Il est aussi possible de modifier le cartouche pour ajouter le nom de l’auteur, de la société etc… Pour cela éditer le Fond de planet ajouter des annotations.
Cotations
  Enfin, il est possible de renseigner des cotations dimensionnelles et géométriques. Dans l’onglet annotation, essayer la cotation intelligente.
Vue en coupe

## Slide 31: Réalisation du corps de pompe

## Slide 32
Dans le but de réindustrialiser le corps de pompe existant, il est nécessaire de refaire sa conception à partir de mises en plan.
Objectifs :
  Lire un plan 2D
  Reconcevoir une pièce en 3D
Dans le cadre de ce TP, les mesures seront prises à la règle, directement sur le plan ou sur le fichier de mise en plan.
On s’attachera à ce qu’à chaque stade de la conception, les esquisses réalisées soient totalement contraintes.
Lorsque cela est possible on utilisera les fonctions de symétries ou de répétition.

## Slide 33
Esquisse des nervures du corps de pompe
Indications

## Slide 34
Profil intérieur du corps de pompe
Indications

## Slide 35
Raccordement des tuyaux
Indications

## Slide 36
Lumières de distribution
Indications