## Slide 1: CLASSES Préparatoires AUX GRANDES écoles Sections PTSI – PT Lycée Rouvière
Synthèse de TP
CI 3 :
Etude du comportement cinématique des systèmes

## Slide 2: Modélisation cinématique d'un winch de bateau

## Slide 3
Les 2 vitesses du WINCH sont obtenues par rotation d'une part par rotation dans le sens trigonométrique, d'autre part dans le sens horaire
  Dans un sens, la vitesse de rotation est directement celui de la manivelle (Rapport de 1)
  Dans l'autre sens, la vitesse de rotation est inférieure à celui de la manivelle (Rapport de 2)
Afin d'assurer le levage de la charge, il est nécessaire :
  D'assurer une tension minimale dans le brin mou
  De réaliser plusieurs tours de corde sur le winch afin d'augmenter le coefficient de frottement entre la corde et le tambour
Winch à 2 vitesses – Présentation
Brin tendu (vers la voile)
Brin "mou"

## Slide 4
Les deux vitesses du winch sont permises grâce à 2 roues libres
Winch à 2 vitesses – Roue libre
L'arbre bleu tourne dans le sens horaire : les cliquets se replient au passage des encoches. L'arbre n'entraîne pas le moyeu
Ressort spirale
Arbre
Moyeu
Cliquet
Encoche
L'arbre bleu tourne dans le sens trigo: les cliquets se bloquent dans les encoches. L'arbre entraîne le moyeu
GLISSEMENT
ENTRAINEMENT

## Slide 5
Les roues libres permettent d'assurer la transmission du couple dans un seul sens
Deux principes de transmission sont principalement utilisés
  Transmission par arc-boutement (roues libres à rouleaux ou à galets)
  Transmission par obstacle (roues libres à cliquets)
Application des roues libres
  Commande alternative : par exemple, transformation d'une rotation continue en rotation discontinue
    Alimentation de tole dans des presses, de papier dans l'imprimerie …
  Antidévireur : a roue libre permet d'embrayer dans un seul sens et de fonctionner en roue libre dans le sens inverse
    convoyage, tapis transporteurs, élévateurs à godets …
  Survireur : utilisé par exemple lorsque la roue libre est entre un arbre moteur et un arbre récepteur : le moteur entraîne le récepteur, mais si pour une raison externe, le récepteur se met à tourner plus vite, la roue libre empêche que le récepteur fasse tourner le moteur
    Winch, démarreur automobile : pour lancer le moteur un démarreur électrique est utilisé. Lorsque le morteur est lancé, il tourne alors plus vite que le démarreur. Le désaccouplement est alors assuré par une roue libre.
Winch à 2 vitesses – Roue libre
Roues libres à cliquet
Roue libres à rouleaux
Représentation schématique
(Pour schéma cinématique)

## Slide 6
Winch à 2 vitesses – analyse du mécanisme
Cages à aiguilles : chacune d'entre elle réalise une liaison linéaire annulaire (sphère cylindre). Les cages a aiguille supportent AUCUN effort axiaux.
La liaison entre 5 et 18 est arrêtée en translation par un contact plan – plan. Le frottement est limité par une rondelle en polyoxyméthylène (polymère posèdénat un faible coefficient de frottement, résistant aux chocs et à la corrosion)
Engrenages à denture droite. Le contact est de type cylindre – cylindre. Les axes des cylindres étant parallèles, le contact pourrait être modélisé par une liaison cylindre – plan (linéaire rectiligne)
Les engrenages ont une représentation spécifique
Contact cylindre – cylindre, L/D ≈ 0,6
→ CHOIX : linéaire annulaire (sphère – cylindre)
La liaison est réalisée grâce à une rondelle en polymère
Représentation des roues dentées uniquement
(Train épicycloïdal)
La liaison entre 1 et 18 est réalisée :
d'une part par le coussinet 9 qui assure une liaison linéaire annulaire (cylindre –cylindre + L/D ≈ 0,6 )
d'autre part par la « clavette » 14 qui par la portion cylindre – cylindre court + la portion plan – plan assure une rotule.
Au bilan 1 – 18 est une liaison pivot

## Slide 7
WincH à 2 vitesses - Modélisation
Manivelle
Satellite
Porte Satellite
Planétaire
Couronne

## Slide 8
De par son utilisation, les matériaux utilisés pour le WINCH doivent :
  Résister à la corrosion (air salin, eau salée)
  Résister à l’intensité du soleil
  Avoir de bonnes caractéristiques mécaniques (le WINCH est un système qu’il ne vaut mieux pas détériorer en pleine mer)
Bâti : Cu Zn 38 Mn3 Y20
  Alliage de Cuivre (laiton)
    38% de zinc, 3% de manganèse
    Y20 : matériau moulé au sable qui n'a subit aucun traitement thermique
    Les alliages de laitons ont la propriété de posséder un faible coefficient de frottement et donc d'améliorer le glissement entre les pièecs
  Moulé puis usiné
Manivelle et pignon X 6 Cr Ni Mo 17-12 (Z6 CND 17 11)
  Acier fortement allié
    0,06% de carbone, 17% de chrome, 12% de nickel, traces de molybdène
    (Nickel + Chrome  Acier inox)
  L'acier possède de bonne caractéristiques mécaniques pour résister aux efforts
  Forgé puis usiné
Tambour EN AC Al Si7 Y20 (A S7 Y20)
  Alliage d'aluminium avec 7% de Silicium
  Il est moulé au sable puis usiné afin d'obtenir sa forme finale
  Afin d'améliorer les caractéristiques de surface, il est ensuite anodisé (passage dans des bains successifs afin de faire naître une couche d'oxyde sur 5 à 50 µm)
Ressort C45 (XC 48)
  Acier non allié pour traitement thermique
    0,45% de carbone
  Les aciers pour ressort ont une faible raideur, mais une limite élastique élevée
  Ils sont fabriqués à partir de bobines en acier puis, par exemple, enroulés sur des gabarits
  Ils subissent souvent des traitements thermiques pour éliminér les contraintes résiduelles et modifier leur résistance mécanique (trempe + revenu)
Winch à 2 vitesses – PPM

## Slide 9: Perforateur

## Slide 10
Le perforateur permet de percer un matériau
  Par rotation d'un foret
  Par burinage
Il se distingue des perceuses par percussion par la différence de conception entre les systèmes de percussion. Dans notre cas ce systèmes est électropneumatique.
Perforateur – Présentation
Sélecteur rotation
Sélecteur burinage

## Slide 11
Perforateur – Fonctionnement
Mécanisme de percussion – système bielle manivelle
Mécanisme de rotation – transmission par engrenages
Engrenages parallèles à denture hélicoïdale
Engrenages concourants à denture conique

## Slide 12
Engrenages à axes parallèles
  Denture hélicoïdale
Engrenages à axes concourants
  Denture hélicoïdale
  Pignons coniques
  Contrainte de conception
    Centre des cônes confondus
Rapport de réduction :
Perforateur – Engrenages
Moteur
Récepteur
Moteur
Récepteur
Moteur
Récepteur

## Slide 13
Roulements à billes
Contact radial
Montages en « demi rotules » et montage rotule + linéaire annulaire
Perforateur – Roulements

## Slide 14
Perforateur - Perçage

## Slide 15
Perforateur – perçage + burinage

## Slide 16
Engrenages
  Matériau des pignons : ****
    Bonne résistance mécanique
  Fabrication des engrenages
    http://science.discovery.com/tv-shows/how-its-made/videos/how-its-made-gear-manufacturing.htm
Roulements
  Matériau : 100 Cr 6
    Bonne trempabilité, dureté élevée, permet d’obtenir une dureté de vie élevée du roulement
  Fabrication des roulements
    Voir vidéo
Perforateur – technologie

## Slide 17
Perforateur – technologie
Etanchéité statique
  Pièces sans aucun mouvement relatif
Matériaux :
  Papiers (Kraft + thermoplastique ou alu )
  Lièges
  Elastomères
  Métalloplastiques
Qualité de surface
  Ra < 3,2 (bon usinage)
Perforateur – technologie
Joint torique
Joint quadrilobes

## Slide 18
Etanchéité dynamique
  Mouvement relatif entre les pièces
Perforateur - technologie
Mouvement de rotation
Mouvement de translation
Frottement radial : joint à lèvre(s)
Frottement axial : joint V-Ring (v<12m/s)
Joint torique (v<0,5 m/S, P<20 Mpa)
Joint quadrilobe (v<1m/s, P<25MPa)

## Slide 20: Pompe PHP 15

## Slide 21
Utilisée pour augmenter la pression dans un circuit hydraulique (130 à 250 bars)
Application : engins de chantier
Présentation
Augmenter la pression hydraulique
Utilisateur
Pression hydraulique

## Slide 22
Modélisation cinématique

## Slide 23
Liaison entre 2 arbres cannelés
  Permet l’accouplement de 2 arbres coaxiaux (rotulage admissible : 2 à 3°)
Les cannelures sont obtenues
  Mise en forme du brut
    Forgeage
  Finition des surfaces de la cannelure
    par rainurage sur le moyeu (⇨ contrainte de conception)
    Par fraisage sur l’arbre

## Slide 24
Liaison encastrement par appui prépondérant
Nécessité d’avoir un positionnement précis entre les 2 carters car l’arbre est « à cheval sur 2 carters »
MIP
  Appui plan
  Centrage court par goupille montée sérée
  Locating (goupille montée glissante)
MAP : vis

## Slide 26
Etanchéité dynamique par joints à simple et double lèvres
Montage des joints pour une lubrification à la graisse
Montage des joints pour lubrification à l’huile

## Slide 27
La pompe engrenage est lubrifiée à l’huile.
L’étanchéité statique entre les carters est assurée par joint torique
Usinage de la rainure à la fraise 2 tailles

## Slide 28
Paliers lisses qui permettent le guidage en rotation des deux arbres
Acier revêtu d’un matériau anti friction
La fente provient de la fabrication du palier (tole roulée)
Elle permet aussi d’assembler le palier qui est monté en force dans le moyeu
La rainure longitudinale permet la lubrification du contact
Guidage des arbres

## Slide 29
Montage avec roulement à contact oblique à bagues séparables
Roulements qui permettent des efforts axiaux et radiaux élevés
Des roulements à rouleaux cylindriques n’encaissent que des efforts radiaux
Guidage de l’arbre moteurs

## Slide 30: Réducteur roue et vis sans fin

## Slide 31
Objectif
  Diminuer la vitesse
  Augmenter le couple
Rapport de réduction
  R = Nb filets / Nb dents
  Ne pas confondre nombre de filets et nombre de dents !
Notion de réversibilité
  Angle d'hélice (85°)
  Coefficient de frottement

## Slide 32
Roue vis à roue creuse
  Vis + Roue cylindrique
  Vis tangente + roue creuse
  Vis globique + roue creuse
Existance de vis à plusieurs filets

## Slide 33
Réglages des jeux
  Arbre d'entrée
    Positionnement peu précis (0,1 mm)
  Arbre de sortie
    Positionnement précis (0,01 mm)

## Slide 36
Profil de l'arbre avec des usinages différents
  Portée de roulements
  Rainures de clavettes
  Filetages …

## Slide 37
Carter en aluminium moulé au sable
Notion d'usure dirigée

## Slide 38
Solutions d’étanchéité et de lubrification
Joints plats papier pour l'étanchéité statique
Joints à lèvre pour l'étanchéité dynamique

## Slide 39
Moulage au sable du carter

## Slide 40: Variateur de scooter

## Slide 42
Roue AR
Chaines
Pédales
Courroie
Moteur
Objet de l'étude
Ressort qui tend la courroie
Glissière nécessaire pour adapter l'entraxe (distance
entre axe du moteur et axe du plateau)
au rayon variable de la poulie motrice
Plateau

## Slide 46: Boîte de vitesse de moto